RANCANG BANGUN CETAKAN PASIR

UNTUK PROSES PENGECORAN PULLEY

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

jenjang Program Diploma Tiga

Disusun Oleh :

Nama	: Abdul Razzak

NIM	: 16020003

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK MESIN

POLITEKNIKHARAPAN BERSAMA TEGAL

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN CETAKAN PASIR

UNTUK PROSES PENGECORAN PULLEY

Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Sidang Tugas Akhir

Disusun Oleh :

Nama	: Abdul Razzak

NIM	: 16020003

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk diuji

Tegal,19 Juli 2019

Pembimbing I	Pembimbing II

Andre Budhi Hendrawan, ST	Syaefani Arif Romadhon, M.Pd

NIDN. 9906977561	NIDN. 0615068401

Mengetahui,

Ketua Program Studi DIII Teknik Mesin,

Politeknik Harapan Bersama

Drs. Agus Suprihadi, MT

NIPY. 07.010.054

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

Judul		: Rancang bangun cetakan pasir untuk proses pengecoran pulley

Nama		: Abdul Razzak

NIM		: 16020003

Program Studi	: DIII Teknik Mesin

Jenjang	: Diploma Tiga (DIII)

Dinyatakan  LULUS setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Sidang Tugas Akhir Program Studi DIII Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 6 Agustus 2019

1	Penguji I				Tanda Tangan

Andre Budhi Hendrawan, ST	...........................

NIDN. 9906977561

2	Penguji II				Tanda Tangan

M. Khumaidi Usman, M.Eng	...........................

NIDN. 0608058601

3	Penguji III				Tanda Tangan

Much. Sobri Sungkar, M.Kom	...........................

NIDN. 0608068801

Mengetahui,

Ketua Program Studi DIII Teknik Mesin,

Politeknik Harapan Bersama

Drs. Agus Suprihadi, MT

NIPY. 07.010.054

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Razzak

NIM : 16020003

Judul Tugas Akhir : Rancang bangun cetakan pasir untuk proses pengecoran pulley

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini merupakan karya ilmiah hasil pemikiran sendiri secara orisinil dan saya susun secara mandiri dengan tidak melanggar kode etik hak karya cipta. Laporan Tugas Akhir ini juga bukan merupakan karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar akademik tertentu suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari Laporan Tugas Akhir ini terbukti melanggar kode etik karya cipta atau merupakan karya yang dikategorikan mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia untuk melakukan penelitian untuk baru dan menyusun laporan sebagai Laporan Tugas Akhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sesunggunya.

Tegal, 19 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Abdul Razzak

NIM 16020003

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Ketika kita menikmati proses, maka hasil yang sesuailah yang kita dapat.

- Suatu pekerjaan akan lebih cepat selesai ketika kita mampu mendahulukan mana yang utama dan mangesampingkan yang kurang penting.

- Lawanlah keluhan anda dengan mencintai orang yang ada disekitarmu.

- Berhentilah mengkhawatirkan masa depan. Syukurilah hari ini dan hiduplah dengan sebaik-baiknya.

- Yang terpenting adalah proses bukan hasil, hasil merupakan nilai plus dari apa yang serta sudah kita kerjakan.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulilah Karya ini dipersembahkan Kepada :

- Bapak dan Ibu atas kasih sayang, bimbingan, pengorbanan, dan do’a beliau berdua, saudara – saudara yang selalu dekat dihati.

- Bapak dan Ibu Dosen DIII Teknik Mesin yang telah membimbing selama melaksanakan studi kuliah di Politeknik Harapan Bersama Tegal.

- Dosen pembimbing yang telah membantu dalam pembuatan laporan.

- Teman – teman Prodi DIII Teknik Mesin angkatan 2016

- Seseorang yang mampu mensupport sampai selama ini.

# ABSTRAK

# RANCANG BANGUN CETAKAN PASIR

# UNTUK PROSES PENGECORAN PULLEY

Disusun oleh :

ABDUL RAZZAK

NIM : 16020003

Pulley merupakan tempat bagi ban mesin/sabuk atau belt untuk berputar. Puli dan sabuk merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakan dengan jarak tertentu, Pulli/roda sabuk terbuat dari besi tuang, baja tuang, alumunium atau logam campuran.Pengecoran adalah salah satu proses pembentukan bahan yang melibatkan proses pembuatan pola, pembuatan cetakan, peleburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, pembongkaran cetakan, dan proses finishing.Cetakan pasir yaitu cetakan yang paling lazim dipakai dan juga tentang pasir cetak. Beberapa pasir cetak mengandung tanah lempung sebagai pengikat, sedangkan yang lain mengandung pengikat khusus.Pemilihan cetakan pasir yang akan digunakan pada proses pengecoran logam dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis dan pertimbangan ekonomisnya. Jenis frame yang digunakan yaitu frame kayu berbentuk kubus dengan panjang 340 mm, lebar 340 mm, ketebalan kayu 20 mm, berbahan dasar kayu pinus, dan proses pembuatanya dibantu dengan menggunakan gergaji dan mesin bor.

Kata kunci : Frame Cetakan Pasir, Kayu Pinus , Aplikasi Inventor

# ABSTRACT

# DESIGN AND DEVELOPMENT OF SAND MOLD

# FOR PULLEY DRYING PROCESS

Arranged by :

ABDUL RAZZAK

NIM : 16020003

Pulley is a place for engine tires / belts or belts to spin. Pulley and belts are tools that are used to move power or rotation from the drive shaft to a shaft which is moved at a certain distance, Pulley / belt wheels are made of cast iron, cast steel, aluminum or mixed metal. Casting is one of the process of forming a process pattern making, mold making, metal smelting, pouring molten metal into molds, mold removal, and finishing processes. Sand molds are the most commonly used molds and also about printed sand. Some printed sand contains clay as a binder, while others contain special binders. The selection of sand molds to be used in the metal casting process is influenced by several technical factors and economic considerations. The type of frame used is a wooden frame with a cubic length of 340 mm, 340 mm wide, 20mm wood thickness, made from wood pines, and the process is helped by using saws and drilling machines.

Keywords : Sand Mold Frame, Pine Wood, Inventor Application

# KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan banyak kenikmatan yang tak terhingga dan Shalawat serta salam tak lupa untuk Nabi Besar Muhammad SAW, Sehinggadapat menyelesaikanLaporan Tugas Akhir ini denganjudul “Rancang bangun cetakan pasir untuk proses pengecoran pulley”.

Keberhasilan dalam menyelesaikan laporan ini juga tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang secara sukarela telah membantu dalam pembuatan produk Tugas Akhir dan penulisanhasil pembuatan baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- Bapak Mc.Chambali, B.Eng.EE., M.Kom selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.

- Bapak Drs. Agus Suprihadi, M.T selaku Ketua Program Studi DIII Teknik Mesin  Politeknik Harapan Bersama.

- Bapak Andre Budhi Hendrawan, ST selaku Pembimbing I dan Bapak Syaefani Arif Romadhon, M.Pd selaku pembimbing II laporan Tugas Akhir.

- Bapak dan Ibu dosen pengampu program studi DIII Teknik Mesin.

- Ibu dan Bapak tercinta yang telah memberikan doa restu serta dorongan semangat.

- Kawan – kawan seperjuangan dan seseorang yang telah memberikan semangat terus – menerus,  yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca guna perbaikan laporan yang disusun dikemudian hari. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin Yaa Rabbalalamiin.

Tegal, 15 Juli 2019

Abdul Razzak

NIM. 16020003

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL		i

HALAMAN PERSETUJUAN		ii

HALAMAN PENGESAHAN		iii

HALAMAN PERNYATAAN		iv

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN		v

HALAMAN ABSTRAK		vi

KATA PENGANTAR		viii

DAFTAR ISI		ix

DAFTAR GAMBAR		x

DAFTAR LAMPIRAN		xii

BAB IPENDAHULUAN		1

- Latar Belakang		1

- Rumusan Masalah		3

- Batasan Masalah		3

- Tujuan		3

- Manfaat		3

- Sistematika Penulisan		4

BAB II LANDASAN TEORI		5

  - Alumunium		5

  - Autodesk Inventor		6

  - Gambar Teknik		7

2.2.1 Garis Gambar Teknik		8

2.2.2 Gambar Proyeksi Sistem Amerika		8

2.2.3 Gambar Proyeksi Sistem Eropa		9

  - Jenis-jenis Bahan Cetakan Pasir		10

  - Rangka Cetakan (frame)		12

  - Perkakas Cetak		14

  - Proses pembuatan cetakan		15

BAB III METODE PENELITIAN		19

- Diagram Alur Penelitian		19

- Alat dan Bahan		20

3.2.1 Alat yang digunakan		20

3.2.2 Bahan yang digunakan		20

- Metode Pengumpulan Data		21

- Metode Analisis Data		21

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		22

- Tahap Desain Frame Cetakan Pasir		22

- Proses pembuatan Frame Cetakan Pasir		23

4.2.1 Langkah Pembuatan		23

BAB V PENUTUP		27

- Kesimpulan		27

- Saran		28

DAFTAR PUSTAKA		29

LAMPIRAN		30

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Jenis-jenis garis Gambar		8

Gambar 2.2 Proyeksi sistem Amerika		9

Gambar 2.3 Proyeksi sistem Eropa		10

Gambar 2.4 Rangka cetakan kayu		13

Gambar 2.5 Rangka cetakan baja		13

Gambar 2.6 Panci tuang		14

Gambar 2.7 Peletakan pola pada bagian bawah rangka		15

Gambar 2.8 Pemberian awal pasir		15

Gambar 2.9 Cetakan bagian bawah yang telah di balik		16

Gambar 2.10 Pemasangan cetakan bagian atas		16

Gambar 2.11 Pemberian pasir pada bagian atas cetakan		16

Gambar 2.12 Pelepasan saluran penuangan logam		17

Gambar 2.13 Pelepasan pola		17

Gambar 2.14 Perakitan cetakan dan pengekleman		18

Gambar 3.1 Diagram alur penelitian		19

Gambar 4.1 Gambar kerja frame cetakan pasir		22

Gambar 4.2 Proses perataan kayu		23

Gambar 4.3 Proses pemotongan kayu		24

Gambar 4.4 Proses penghalusan permukaan kayu		24

Gambar 4.5 Proses pengeboran kayu		25

Gambar 4.6 Proses penyambungan kayu		25

Gambar 4.7 Proses pengencangan kayu		26

Gambar 4.8 Proses pemasangan pengunci sisi frame		26

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Kesediaan Pembimbing		A-1

Lampiran 2. Buku Bimbingan TA		A-2

Lampiran 3. Gambar Kerja Frame Cetaka Pasir		A-4

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Pulley merupakan tempat bagi ban mesin/sabuk atau belt untuk berputar. Puli dan sabuk merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakan dengan jarak tertentu, misalnya memindahkan putaran dari poros motor listrik ke poros utama mesin bubut, atau mesin bor, biasanya digunakan alat transmisi berupa sepasang roda/puli yang dihubungkan dengan sabuk atau ban mesin. Pulli/roda sabuk terbuat dari besi tuang, baja tuang, alumunium atau logam campuran (Firdausi,2013).

Aluminium (Al) adalah salah satu logam non ferro yang memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah memiliki berat jenis yang ringan ketahanan terhadap korosi, dan hantaran listrik yang baik. Adapun sifat dasar dari aluminium (Al) murni adalah memiliki sifat mampu cor yang baik dan sifat mekanik yang jelek (Surdia.T.,Saito,S., 1999).

Pengecoran adalah salah satu proses pembentukan bahan yang melibatkan proses pembuatan pola, pembuatan cetakan, peleburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, pembongkaran cetakan, dan proses finishing. Sejarah pengecoran dimulai kira-kira tahun 4.000 sebelum masehi saat orang mengetahui bagaimana mencairkan logam dan membuat cetakan. (Surdia dan Chijiiwa,1982).

Cetakan pasir yaitu cetakan yang paling lazim dipakai dan juga tentang pasir cetak. Beberapa pasir cetak mengandung tanah lempung sebagai pengikat, sedangkan yang lain mengandung pengikat khusus. Kebanyakan cetakan yang digunakan adalah cetakan pasir. Cetakan pasir kadang-kadang dibuat dengan tangan atau dapat juga dibuat dengan mesin cetakan. Cetakan pasir biasa di gunakan untuk mencetak bentuk coran yang sulit yang sukar dibuat oleh mesin pembuat cetakan atau coran yang besar sekali. Biasanya menggunakan pasir cetak dengan tanah lempung sebagai pengikat (Surdia dan Chijiiwa,2013).

Pemilihan cetakan pasir yang akan digunakan pada proses pengecoran logam dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis dan pertimbangan ekonomisnya. Proses pengecoran dengan cetakan pasir dilakukan dengan menggunakan gaya gravitasi secara natural agar logam cair dapat mengisi rongga cetakan dengan baik, oleh karena itu desain sistim saluran (gating system) akan sangat menentukan kualitas produk cor. Setiap tahapan yang dilakukan harus menyesuaikan dengan diagram alir proses pengecoran yang merupakan urutan dari tahapan proses pengecoran untuk menghasilkan produk cor yang baik dengan produktivitas yang tinggi (Akuan, 2009).

Proses pembentukan cetakan pasir ini harus dilakukan secara hati-hati dan memperlakukannya seperti mendirikan periuk emas murni atau perak atau tembaga. Kendati  sekarang telah benar-benar mampu melakukan loncatan kemampuan dalam pekerjaan pengecoran (casting) seperti pembuatan sejumlah poros luar dari mesin kapal laut Queen Mary yang sangat besar dan panjang juga rel kereta api (Sudjana, 2008).

- Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya yaitu :

- Bagaimana desain cetakan pasir?

- Bagaimana proses pembuatan cetakan pulley dengan media pasir?

- Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

- Material pulley yang digunakan adalah alumunium

- Tidak menjelaskan hasil penelitian alumunium bahan pulley

- Aplikasi yang di gunakan untuk mendesain yaitu Autodesk Inventor

- Bahan yang digunakan untuk pembuatan frame yaitu kayu

- Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu :

- Untuk mengetahui desain cetakan pulley.

- Untuk mengetahui proses pembuatan cetakan pulley dengan media pasir.

- Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari pembahasan rancang bangun cetakan pasir untuk proses pengecoran riser, yaitu :

- Mengetahui cara pembuatan cetakan pasir yang baik yang bisa menjadi rujukan untuk pembuatan yang lebih baik lagi.

- Menjadi referensi tambahan dan support bagi pengusaha kecil dibidang peleburan logam agar lebih efisien dalam berproduksi.

- Cetakan pasir dapat menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa lain.

- Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah ruang lingkup penyusun, rumusan, batasan masalah, tujuan penulisan laporan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang dasar – dasar teori yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan yaitu yang berkaitanframe cetakan pasir, jenis bahan freme cetakan pasir, model frame cetakan pasir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini. Seperti : diagram alur penelitian, alat dan bahan, metode pengumpulan, dan analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang Hasil dan Pembahasan yang telah diperoleh dari proses pembuatan produk.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diterangkan tentang lembaran, simpulan, dan saran penyusun.

BAB II

LANDASAN TEORI

  - Alumunium

Alumunium merupakan logam ringan mempunyai ketahanan korosi yang baik dan hantaran listrik yang baik dan sifat-sifat yang baik lainya sebagai sifat logam. Sebagai tambahan terhadap, kekuatan mekaniknya yang sangat meningkat dengan penambahan Cu, Mg, Si, Mn, Zn, Ni, dsb, secara satu persatu atau bersama-sama, memberikan juga sifat-sifat baik lainya seperti ketahanan korosi, ketahanan aus, koefisien pemuaian rendah dsb. Material ini dipergunakan di dalam bidang yang luas bukan saja untuk peralatan rumah tangga tapi juga dipakai untuk keperluan material pesawat terbang, mobil, kapal laut, konstruksi dan lain sebagainya (Surdia.T.,Saito,S., 1999).

Alumunium ditemukan oleh Sir Humphrey Davy dalam tahun 1809 sebagai suatu unsur, dan pertama kali direduksi sebagai logam oleh H.C. Oersted, tahun 1825. Secara industri tahun 1886, Paul Heroult di Perancis dan C.M. Hall di Amerika Serikat secara terpisah telah memperoleh logam alumunium dari alumunium dengan cara elektrolisa dari garamnya yang terfusi. Sampai sekarang proses Heroult Hall masih dipakai untuk memproduksi alumunium. Penggunaan alumunium sebagai logam setiap tahunnya adalah pada urutan yang kedua setelah besi dan baja, yang tertinggi di antara logam non fero. Produksi alumunium tahunan di dunia mencapai 15 juta ton per tahun pada tahun 1981. (Surdia.T.,Saito,S., 1999).

  - Autodesk Inventor

CAD (Computer Aided Design) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perancangan mekanik, dengan bantuan dari komputer, bermedia penyimpanan, sehingga dapat mempermudah pekerjaan perancangan yang dilakukan berupa perancangan 2-dimensi dan 3-dimensi.

Beberapa software CAD yang umum digunakan di Industri ataupun lingkungan Pendidikan yaitu :

- CATIA

- Autodesk inventor

- AUTOCAD

- Solid Work

- Dan sebagainya.

Autodesk Inventor merupakan sebuah perangkat lunak CAD “Coputer Aidded Design” atau lebih dikenal dengan Solid Modelling, yang umum digunakan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan peraancangan mekanis dalam 3-dimensi antara lain:

- Perancangan sebuah part, merupakan proses pembuatan sebuah komponen dari sebuah mesin, diawali dengan pembuatan sketsa model, yang dibentuk dengan garis, atau menggunakan bentuk bangun 2-dimensi sederhana seperti bujur sangkar, segi tiga, lingkaran dan dilanjutkan dengan pembuatan model solid (solid modelling), seperti extrude, loft, swap.

- Perakitan part, part-part yang telah dibuat pada Autodesk Inventor, kemudian dikumpulkan dalam sebuah file sedemikian sehingga dilakukan perakitan untuk membuat sebuah kesatuan, yang membentuk sebuah rangkaian Assembly (Assembly Line).

Pembuatan gambar teknik pada software CAD khususnya Autodesk Inventor, terdapat aplikasi untuk membuat gambar teknik, file berektensi “dwg”. Tidak hanya part, namun keseluruhan rangkaian assembly, dapat dibuat gambar tekniknya (Agustina, 2018).

  - Gambar Teknik

Apabila akan dibuat suatu benda kerja di dalam industri permesinan, maka pemesan atau perencana cukup memberikan gambar kerja pada pelaksanaatau teknisi, tidak perlu membawa contoh benda aslinya yang akan dibuat. Halseperti ini dapat terjadi mengingat gambar dalam teknik dipakai sebagai saranauntuk mengemukakan gagasan tentang konstruksi pekerjaan jadi. Dengandemikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa gambar berfungsi sebagai “bahasateknik‟ di industri permesinan.

Untuk dapat melakukan fungsinya sebagai bahasa di industri, makagambar teknik mesin harus menjadi alat komunikasi utama di antara orang- orangdi dalam membuat desain dan komponen industri, bangunan dan peralatankonstruksi, dan pelaksana proyek penghasil permesinan dengan manajemen ataustaf ahli permesinan.

- Garis Gambar Teknik

Dalam gambar teknik mesin dipergunakan beberapa macam garis yangmempunyai fungsi berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Masing-masing garis tersebut dibuat dengan fungsi, bentuk dan tebal yang berbeda sesuai dengan aturan yang ada. Adapun fungsi, bentuk dan tebal garis yang dipergunakan dalam gambar teknik mesin adalah seperti terlihat pada gambar tabel di bawah ini.

Gambar 2.1 Jenis-jenis garis gambar

(Khumaedi, 2015)

- Gambar Proyeksi Sistem Amerika

Pada proyeksi sistem Amerika (Third Angle Projection = Proyeksi Sudut Ketiga), bidang proyeksi terletak diantara benda dengan penglihat yang berada di luar. Untuk memproyeksikan benda pada bidang proyeksi, seolah-olah benda ditarik ke bidang proyeksi. Dengan demikian kalau bidang-bidang proyeksi dibuka, maka pandangan depan akan terletak di depan, pandangan atas terletak di atas, pandangan samping kanan terletak di samping kanan, pandangan samping kiri terletak di samping kiri, pandangan bawah terletak di bawah, dan pandangan belakang terletak di sebelah kanan samping kanan.

Gambar 2.2 Proyeksi sistem Amerika

(Khumaedi, 2015)

- Gambar Proyeksi Sistem Eropa

Pada proyeksi sistem Eropa (Fist Angle Projection = Proyeksi Sudut Pertama), benda terletak di dalam kubus diantara bidang proyeksi dan penglihat. Untuk memproyeksikan benda seolah-olah benda tersebut didorong menuju bidang proyeksi. Dengan demikian jika bidang proyeksi dibuka, maka pandangan depan tetap, pandangan samping kanan terletak di sebelah kiri, pandangan samping kiri terletak di sebelah kanan, pandangan atas terletak di sebelah bawah, pandangan bawah terletak di atas, dan pandangan belakang terletak di sebelah kanan pandangan samping kiri.

Gambar 2.3 Proyeksi sistem Eropa

(Khumaedi, 2015)

  - Jenis-jenis Bahan Cetakan pasir

Jenis-jenis Bahan Cetakan pasir antara lain :

- Pasir tanah liat

Pasir tanah liat ialah pasir yang komposisinya terdiri atas campuran pasir-kwarsa dengan tanah liat yang berfungsi sebagai pengikat. Pasir tanah liat ini dapat dibedakan menjadi dua macam menurut cara pemakaiannya yaitu :

  - Pasir kering yaitu jenis pasir tanah liat dimana setelah dibentuk menjadi cetakan harus dikeringkan terlebih dahulu. Pasir ini sangat cocok digunakan untuk pengecoran benda-benda yang kecil maupun yang besar.

  - Pasir basah ialah jenis pasir tanah liat yang telah dibentuk menjadi cetakan tidak  perlu dilakukan pengeringan atau. Pasir ini hanya digunakan untuk pengecoran benda-benda yang kecil.

- Pasir minyak

Pasir minyak ialah pasir kwarsa yang dalam pemakaiannya dicampur dengan minyak sebagai bahan pengikatnya, sifatnya yang sangat baik dan cocok digunakan dalam pembuatan teras baik ukuran kecil maupun besar, setelah pembentukan,  teras dikeringkan dan dipoles dengan cairan serbuk batu bara. Teras dengan bahan pasir minyak ini dimana pengikatnya adalah minyak setelah penuangan   minyak akan terbakar sehingga teras mudah untuk dikeluarkan.

- Pasir dammar buatan (Resinoid)

Pasir dammar buatan ialah pasir cetak dengan komposisi yang terdiri dari pasir kwarsa  dengan 2% dammar buatan. Pasir jenis ini hampir tidak perlu ditumbuk dalam pemadatannya. Pasir ini juga memiliki sifat yang baik setelah mengeras dan pengerasannya dapat diatur dengan sempurna serta cocok digunakan untuk membentuk benda-benda dengan ukuran yang cukup besar. Proses penghitaman masih harus dilakukan seperti penggunaan pasir-pasir yang lainnya.

- Pasir kaca air

Pasir kaca air merupakan komposisi dari pasir kwarsa dengan kurang lebih 4% kaca air Pemadatannya hampir tidak perlu ditumbuk dan sifatnya sangat baik setelah dikeraskan melalui pemasukan gas CO dan dihitamkan Pasir kaca ini digunakan sebagai bahan cetakan atau teras dengan ukuran sedang.

- Pasir semen

Pasir semen merupakan campuran pasir kwarsa dengan kurang lebih 9% semen serta air kurang lebih 6 %. Pemadatannya tidak perlu ditumbuk dan sifatnya sangat baik setelah mengeras walapun proses pengerasannya lambat. Setelah kering juga dihitamkan.  Pasir ini digunakan sebagai bahan teras dan cetakan yang berat.

  - Rangka cetakan (frame)

Rangka cetakan (frame) berfungsi sebagai bingkai yang dibuat dari baja atau besi tuang, dimana rangka cetakan (frame) ini harus dapat mempertahankan bentuk cetakan apabila cetakan menerima pembebanan yang diberikan oleh bahan tuangan tersebut, akan tetapi terdapat pula rangka cetakan yang dibuat dari kayu yang dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk memegang atau mengangkat cetakan tersebut.

# Gambar 2.4 Rangka cetakan kayu

(Sudjana, 2008)

# Gambar 2.5 Rangka cetakan baja

(Sudjana, 2008)

- Rangka cetak bentuk segi empat

- Rangka cetak bentuk silinder

  - Perkakas Cetak

Perkakas cetak terdiri atas penumbuk, sendok spatula, siku-siku poles, kuas, pena model dan penusuk lubang angin.

- Panci tuang (Ladle)

# Gambar 2.6 Panci tuang

(Sudjana, 2008)

- Panci tangan

- b & c Panci pikul

  - Proses pembuatan cetakan

- Rangka cetak untuk cetakan bawah diletakkan di atas landasan. Pola bagian bawah diletakkan.

Gambar 2.7 Peletakan pola pada bagian bawah rangka

(Akuan, 2009)

- Bahan pemisah cair (bahan dasar lilin ataupun minyak tanah) atau serbuk (graphit, debu, arang) disemprotkan atau ditaburkan.

- Pengayakan pasir muka diatas pola setebal 2 cm dan ditekan dengan tangan untuk menghasilkan permukaan tuangan yang halus.

Gambar 2.8 Pemberian awal pasir

(Akuan, 2009)

    - Pengisian dengan pasir pengisi dan dipadatkan setiap tebal pasir sekitar15 cm.

    - Perataan pasir dan untuk hal-hal khusus ditusukkan batang besi sebagai lubang pembuangan gas.

    - Cetakan bawah dibalik.

Gambar 2.9 Cetakan bagian bawah yang telah di balik

(Akuan, 2009)

- Pemolesan

- Rangka cetakan atas dipasangkan

Gambar 2.10 Pemasangan cetakan bagian atas

(Akuan, 2009)

- Pola bagian atas dipasangkan juga saluran turun dan penambah, bahan pemisah disemprotkan /ditaburkan.

- Pengayakan pasir muka, ditekan dengan tangan.

Gambar 2.11 Pemberian pasir pada bagian atas cetakan

(Akuan, 2009)

- Pengisian dengan pasir pengisi dipadatkan lapis demi lapis.

- Perataan pasir, penusukan lubang gas.

- Saluran turun dan penambah dicabut keatas cetakan atas diangkat lalu dibalik.

Gambar 2.12 Pelepasan saluran penuangan logam

(Akuan, 2009)

- Pembasahan pasir pada sekitar sisi pola cetakan atas, pola dipukul-pukul hingga longgar terhadap cetakannya. Pola bagian atas diangkat.

Gambar 2.13 Pelepasan pola

(Akuan, 2009)

- Saluran turun dan penambah diperbesar/diperbaiki.

- Saluran terak dan saluran masuk dibuat (bila tidak dicetakan atas, di cetakan bawah).

- Pembasahan pasir pada sekitar sisi pola cetakan bawah, permukaan pola hingga longgar. Pola bagian bawah diangkat.

- Perbaikan permukaan cetakan.

- Penaburan grafit pada rongga cetakan. Cetakan yang lebih besar dilakukan pelapisan (pelapis dengan pencair air maupun alkohol).

- Peletakkan inti pada cetakan bawah saluran pembuangan gas dari dudukan inti kearah rangka cetak digores.

- Perakitan cetakan dan pengekleman

Gambar 2.14 Perakitan cetakan dan pengekleman

(Akuan, 2009)

BAB III

METODE PENELITIAN

- Diagram Alur Penelitian

Frame cetakan pasir sesuai dengan desain?

Mulai

Studi pustaka

Pembuatan desain frame

cetakan pasir

Pembuatan frame cetakan pasir

Tidak

YA

Hasil dan pembahasan

Kesimpulan dan saran

Selesai

# Gambar 3.1 Diagram alur penelitian

- Alat dan Bahan

- Alat yang digunakan

Pada saat melakukan pembuatan ini, kami membutuhkan alat untuk membantu proses pembuatan frame cetakan pasir, diantaranya adalah :

            - Pensil yang berfungsi untuk membuat garis skecth pada kertas A4.

            - Penghapus yang berfungsi untuk membersihkan atau menghilangkan garis

apabila ada kesalahan dalam proses mengambar pada kertas A4.

            - Leptop yang berfungsi untuk mengaplikasikan skecth yang sudah di buat

secara manual ke dalam aplikasi inventor (komputerisasi).

            - Meteran yang berfungsi sebagai alat pengukur.

            - Mesin sending yang berfungsi untuk meratakan ukuran kayu.

            - Mesin potong yang berfungsi untuk memotong kayu sesuai ukuran.

            - Mesin serut yang berfungsi untuk menghaluskan  permukaan kayu.

            - Mesin bor yang berfungsi untuk melubangi kayu.

            - Obeng yang berfungsi untuk memasang sekrup.

            - Grenda amplas yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan yang telah

di serut supaya lebih halus.

- Bahan Pembuatan

Pada saat melakukan pembuatan ini, kami membutuhkan bahan untuk membantu proses pembuatan frame cetakan pasir, diantaranya adalah :

            - Aplikasi inventor 2015

            - Kertas Gambar

            - Kayu

            - Lem Kayu

- Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari studi literatur, yaitu mengumpulkan data – data dari internet, buku referensi dan jurnal – jurnal yang relevan/terkait dengan topik penelitian.

- Metode Analisis Data

Metode pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan proses pengecoran pulley berbahan dasar alumunium.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Tahap Desain Frame Cetakan Pasir

Perancangan desain frame cetakan pasir ini menggunakan aplikasi inventor 2015. Dengan diawali mengetahui dimensi molding (inti) yang menggunakan kayu dengan ukuran panjang 340 mm, lebar 150 mm dan tebal kayu 20 mm. Kemudian membuat desain frame dengan kayu, kemudian disusun dengan tinggi freme 150 mm, panjang dan lebar 340 mm disambung menggunakan lem kayu dan diperkuat dengan ditambahkan sekrup dan tebal kayu 20 mm.

Gambar 4.1 Gambar kerja frame cetakan pasir

(Sumber: Dokumentasi, 2019)

- Proses Pembuatan Freme Cetakan Pasir

Frame cetakan pasir terbuat dari kayu yang dirangkai persegi dengan penyambungan menggunakan lem kayu dan diperkuat menggunakan sekrup. Pada dinding frame diberi kayu yang berlubang yang berfungsi sebagai tempat pengunci ke dua sisi frame cetakan pasir( atas dan bawah).

- Langkah Pembuatan

- Ratakan ukuran ketebalan kayu menggunakan mesin sending

Gambar 4.2 Proses perataan kayu

(Sumber: Dokumentasi, 2019)

- Potong kayu menggunakan mesin potong

Gambar 4.3 Proses pemotongan kayu

(Sumber: Dokumentasi, 2019)

- Haluskan kayu dengan grenda amplas

Gambar 4.4 Proses penghalusan permukaan kayu

(Sumber: Dokumentasi, 2019)

- Lubangi kayu dengan menggunakan mesin bor

Gambar 4.5 Proses pengeboran kayu

(Sumber: Dokumentasi, 2019)

- Sambungkan menggunakan lem kayu

Gambar 4.6 Proses penyambungan kayu

(Sumber: Dokumentasi, 2019)

- Perkuat sambungan dengan menggunakan sekrup

Gambar 4.7 Proses pengencangan kayu

(Sumber: Dokumentasi, 2019)

- Pasang dudukan pengunci

Gambar 4.8 Proses pemasangan pengunci sisi frame

(Sumber: Dokumentasi, 2019)

BAB V

PENUTUP

- Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pembuatan frame cetakan pasir ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perancangan desain frame cetakan pasir ini menggunakan aplikasi inventor 2015. Dengan diawali mengetahui dimensi molding (inti) yang kemudian dibuatlah desain frame dengan ukuran panjang 340 mm, lebar 150 mm dan tebal kayu 20 mm.

Jenis frame yang digunakan yaitu frame kayu berbentuk kubus dengan panjang 340 mm, lebar 340 mm, ketebalan kayu 20 mm, berbahan dasar kayu pines, dan proses pembuatanya dibantu dengan menggunakan gergaji dan mesin bor. Hal tersebut bertujuan sebagai sarana pembuatan cetakan pasir untuk proses pengecoran pulley sehingga pada saat proses pengecoran panas dari alumunium cair tidak sampai merambat keluar dari frame karena tertahan oleh lapisan pasir yang cukup tebal selain itu juga agar frame kayu berbentuk kubus tersebut dapat digunakan untuk mencetak bentuk lain yang lebih besar dan dapat digunakan untuk waktu yang cukup lama.

- Saran

- Dalam menentukan pemakaian bahan bakar gunakanlah bahan bakar yang

murah dan mudah dicari agar proses pembuatan lebih cepat dan efisien.

- Untuk mendapatkan hasil yang kuat dan halus maka kayu perlu dihaluska

menggunakan amplas dan pada proses penyambungan bisa menggunakan lem kayu serta dikencangkan menggunakan baut.

- Agar pada saat pembongkaran dapat lebih mudah pada sisi sambungan

antar kayu dapat menggunakan engsel dan diberi pengunci supaya

pembongkaran cetakan lebih mudah.

- Untuk alas tutup frame sebaiknya menggunakan kayu yang rata dan kuat

sehingga pada proses pembalikan frame pasir cetakan tetap rata.

- Untuk mempermudah proses pengangkatan frame pada sisi frame dapat

ditambahkan handel pintu kecil sebagai pegangannya.

- Perlu adanya proses pengecoran logam dari hasil peleburan, sebaiknya

gunakan pasir silika agar cetakan lebih baik dan mudah dalam

pengoperasian.

- Untuk proses penggecoran logam dengan betuk mold kecil atau satu sisi

(bagian atas dan bawah tidak terpisah menjadi dua bagian) sebaiknya

cukup menggunakan satu sisi frame untuk mempermudah proses

pembuatan cetakan pasir.

- Untuk penggunaan jangka panjang bahan pembuatan frame sebaiknya

menggunakan bahan besi sehingga lebih kuat dan tahan lama.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina,T. (2018). Rancang Bangun Dapur Krusibel Kapasitas 5 kg Degan Aplikasi Inventor. Tegal.

Akuan,A. (2009). Teknik Pengecoran Logam. Bandung.

Firdausi,A. (2013). Mekanika Dan Elemen Mesin. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan.

Khumaedi,M. (2015). Buku Ajar Gambar Teknik. Semarang.

Sudjana,H.(2008).Teknik Pengecoran Logam Jilid 2. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Surdia,T dan Kenji Chijiiwa.(1982). Teknik Pengecoran Logam. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Surdia,T dan Kenji Chijiiwa. (2013). Teknik Pengecoran Logam. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Surdia,T dan Shinroku Saito. (1999). Pengetahuan Bahan Teknik. Jakarta: PT.Pradnya Paramita.

Lampiran A1. Kesediaan Pembimbing

LAMPIRAN

Lampiran A2. Buku Bimbingan TA

Lampiran A4. Gambar Kerja Frame Cetaka Pasir